ОРИЕНТИРОВАНИЕ (нем. Orientierung; первоисточник: лат. oriens — восток), 1) на местности, определение своего положения (точки стояния) относительно сторон горизонта и окружающих объектов (ориентиров); позволяет сделать правильный выбор направления движения и выдерживать его в пути.

Стороны горизонта определяют по компасу, Солнцу, Луне, звёздам, особенностям местных предметов. В сев. и умеренных широтах, особенно зимой, направление С.—Ю. достаточно точно устанавливают по Солнцу и часам: часы (поставленные по местному времени) поворачивают в горизонтальной плоскости и направляют часовую стрелку к Солнцу: угол между стрелкой и цифрой 12 делят пополам, при этом биссектриса совпадёт с направлением С.—Ю. (рис. 1). В юж. р-нах (летом и в умеренных широтах) часы следует держать под углом 40—50° к горизонту цифрой 12 от себя. В середине дуги между часовой стрелкой и цифрой 12 перпендикулярно циферблату прикладывают спичку и поворачиваются вместе с часами, пока тень от спички не пройдет через центр циферблата: в этот момент цифра 12 указывает направление на Ю.

В сев. широтах сев. сторона ночного неба светлее южной; самая короткая тень наблюдается в полдень, а её направление указывает на С. В ср. широтах Солнце летом восходит на С.-В. и заходит на С.-З., а зимой соответственно на Ю.-В. и Ю.-З.; лишь в периоды равноденствия (ок. 21 марта и 23 сент.) оно восходит точно на В., а заходит на 3.

Ночью ориентируются по Полярной звезде, к-рая находится почти точно на продолжении земной оси и указывает направление на С. с отклонением не более 3° (рис. 2).

Многие особенности местных предметов обусловлены расположением их относительно Солнца: кора большинства деревьев грубее на сев. стороне (у сосны грубая потрескавшаяся кора на сев. стороне ствола достигает большей высоты); мхи и лишайники покрывают деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли обильнее с сев. стороны; натёки смолы хвойных деревьев в жаркую погоду больше с юж. стороны; трава весной на сев. окраинах полян гуще, чем на южных; летом почва возле больших камней, строений, деревьев на ощупь более сухая с юж. стороны; в зоне лесостепи на склонах юж. экспозиции преобладают травы, а северной — лес; снег быстрее подтаивает на склонах, направленных к Ю., в результате чего в нём образуются зазубрины с выступами в юж. сторону; в оврагах, лощинах, ямах снег тает быстрее на склонах юж. экспозиции; ранней весной вокруг отдельно стоящих деревьев, пней и столбов в снегу образуются лунки, вытянутые в юж. направлении; муравейники почти всегда располагаются с юж. стороны деревьев, а склон их, направленный к Ю., более пологий. В больших лесных массивах просеки, как правило, прокладывают в направлениях С.—Ю. и 3.—В.; нумерация кварталов в них идёт с 3. на В. и далее на Ю., вследствие чего по цифрам на столбах, стоящих на пересечении просек, направление на С. совпадает с ребром между двумя соседними гранями с наименьшими цифрами (рис. 3). Алтари православных и лютеранских храмов обращены на В., их гл. входы — с зап. стороны; приподнятый конец ниж. перекладин крестов на церквах обращён на С.; алтари костёлов находятся с зап. стороны; фасад кумирни обращён на Ю. Однако при использовании местных признаков следует иметь в виду, что они обычно носят региональный характер, и в иных условиях однозначная оценка их при О. может привести к ошибкам.

При О. с помощью карты сначала ориентируют карту, затем, сличая её с местностью, находят точку стояния и определяют направление движения. О. карты означает расположение её таким образом, чтобы сев. обрез карты был обращён к С., а линии и направления на карте были параллельны соответствующим линиям и направлениям на местности. На терр. с достаточным кол-вом ориентиров и при хорошей видимости карту ориентируют по линиям местности, а также визированием на ориентир. В первом случае точка стояния наблюдателя должна находиться на линейном объекте (дорога, контур леса, линия связи), т. е. её положение приблизительно известно; после этого карту поворачивают так, чтобы положение линейного знака и условных знаков других объектов соответствовало их положению на местности (рис.4, а). Визирование на ориентир применяют в случае, когда положение точки стояния точно опознано, а на местности чётко виден предмет, обозначенный на карте. К двум этим точкам на карте прикладывают линейку, затем поворачивают карту так, чтобы ребро линейки было направлено к выбранному ориентиру (рис. 4, б). В условиях плохой видимости (ночью, в лесу и т. п.), а также на местности, бедной ориентирами, для О. карты пользуются компасом, к-рый помещают на карту, при этом его диаметр 0—180° должен быть параллелен меридиану С.—Ю. Затем карту вместе с компасом (при освобождённой магнитной стрелке) поворачивают до тех пор, пока у сев. конца стрелки установится нулевой отсчёт лимба (или отсчёт, равный величине склонения магнитного); т. о. карта будет ориентирована по магнитному (либо истинному) меридиану.

Положение точки стояния определяют, сопоставляя карту с местностью, глазомерно по окружающим предметам, а также промером расстояний и засечками на ближайшие ориентиры, изображённые на карте (см. Глазомерная съёмка). Так, находясь на линейном объекте (дорога, линия связи и т. п.), наблюдатель ориентирует карту, находит на местности предмет, изображённый на карте, по ребру линейки (приложенной к знаку изображённого ориентира) визирует его и прочерчивает прямую, к-рая в точке пересечения со знаком дороги (линии связи и т. п.) даст положение точки стояния. Для большей надёжности рекомендуется использовать неск. ориентиров. Во время ночных маршрутов и на участках, бедных ориентирами, прибегают к движению по азимуту.

В горном туризме О. осуществляется преим. по элементам рельефа с помощью орографич. схем, описаний, фотоснимков или рисунков, подготовленных группами-предшественниками (компасу отводится вспомогат. роль для т. н. макроориентирования). В период подготовки похода необходимо иметь чёткое представление о взаимном расположении долин, хребтов и вершин, выделить особенности рельефа и местные предметы, к-рые могут служить осн. и промежуточными ориентирами. Особое внимание уделяют линейным ориентирам — рекам, моренным грядам, скальным гребням и др., позволяющим определять местоположение ночью и во время тумана. В случае плохой видимости О. помогает также уклон местности.

При движении по долинам в качестве точечных ориентиров служат места слияния осн. долины с поперечными, сужения долины, утёсы, разл. местные предметы. Зимой, когда мн. особенности рельефа скрыты под снегом, О. помогают скалы, обрывы, утёсы (снег на них не задерживается), а также линейные ориентиры — долины, реки, ручьи. Действия тур. группы существенно облегчают искусств, микроориентиры в виде надломленных веток, затёсов на деревьях, выложенных из камней туров (пирамид), а ночью — световая сигнализация (посредством костра или фонаря).

2) О. спортивное, вид спорта, включающий разл. соревнования в скоростном передвижении на местности с одновременным определением своего местоположения. Осн. задача участников соревнований — прохождение контрольных пунктов (КП) с применением крупномасштабной карты и компаса.

В СССР во 2-й пол. 40-х гг. проводились соревнования по О. для туристов. С кон. 50-х гг. О.развивается как самостоят, вид спорта.

Лит.: Елаховский С. Б., Спортивное ориентирование на лыжах, М., 1981; Рощин А. Н., Ориентирование на местности, К., 1982; Алешин В. М., Серебреников А- В., Туристская топография, М., 1985; Меньчуков А. Е., В мире ориентиров, 6 изд., М., 1986; Военная топография, М., 1986; Спортивное ориентирование. Правила соревнований, М., 1987; Туризм и спортивное ориентирование, М., 1987; Давыдов М. Ф., Не заблудиться в походе, М.,1991.